Witamy w Instrukcji Obsługi Twojego Pool-Mate

Pozwala przeglądać

Wszystkie najważniejsze funkcje

wim

Pozwala ustawić

Ważne informacje:

1. Pool-Mate należy używać na basenie. Nie jest przystosowany do pływania na otwartych zbiornikach.

2.  Pool-Mate wykrywa rytmiczne ruchy ramion podczas pływania kraulem, żabką, stylem grzbietowym i motylkiem. Powinien być on wprowadzony w tryb Pause podczas pływania w inny sposób.

3. Styl pływania może być zmieniony tylko na końcu/początku długości basenu, nie w trakcie jej trwania. W przeciwnym razie otrzymywane pomiary mogą być niedokładne.

Ustawienia

CLOCK	SETUP

x3

Na głównym wyświetlaczu CLOCK: Wciśnij Mode trzy razy, aż ukaże się SETUP. Wtedy wciśnij Start.

Użyj Mode, by przeglądać ustawienia zegarka- długość basenu(m), czas, alarm, wagę (Kg), lewą/prawą rękę, resetować i kontrolować poziom baterii.

Używaj Up i Down, by zmieniać wartości ustawień

Trzymaj krótko-START

Trzymaj 2 sec-STOP/

WYJŚCIE z menu

wyświetlane funkcje

Trzymaj, by podświetlić zegarek

4. Ilość uderzeń ramion wyświetlana na Pool-Mate to liczba uderzeń wyłącznie

tej ręki, na którą założony jest zegarek. Proszę zatem pamiętać, że na ogół będzie

to połowa całkowitej ilości ruchów ramion.

5. Jak  w przypadku większości zegarków sportowych, nie powinno się zmieniać ustawień

zegarka pod wodą. Przed wciskaniem którychkolwiek przycisków należy się upewnić, że zegarek

nie jest zanurzony. ZABRANIA SIĘ nurkowania w Pool-Mate. Ciśnienie może spowodować

dostanie się wody do wnętrza urządzenia.

Przytrzymaj  Start przez 2 s, by wrócić do głównego menu

Szybki start

Przy pierwszym użyciu Pool-Mate, należy wprowadzić dane

dotyczące długości basenu, Państwa wagę i dłoń, na której będzie on noszony. Ustawienia fabryczne przewidują 25m, 65kg i lewą rękę

Z głównego wyświetlacza godziny CLOCK

Wciśnij MODE 3 razy aż ukaże się SETUP i potwierdź przyciskiem

START

Ustaw długość basenu korzystając z guzików UP/DOWN

Wciśnij MODE 3 razy by ustawić wagę w KG (znów korzystaj z przycisków UP/DOWN)

Wciśnij Mode raz, by ustawić lewą lub prawą rękę (użyj UP)

Przytrzymaj START przez 2 sekundy, by powrócić do głównego menu i MODE, by powrócić do wyświetlacza godzinyCLOCK

Jesteś teraz gotowy do pływania!

CLOCK	SETUP

x3

x3

Ustaw długość	ustaw wagę	ustaw

basenu (m)	ciała (kg)	rękę

ustawienia

zmień długość                   czasu

basenu

Wskaźnik poziomu baterii pokazuje numer

od 1 (niski) do 8 (wysoki).

Przytrzymaj przez 2 sekundy

by zresetować fabryczne ustawienia

i usunąć dane

Menu ustawień	wybierz rękę,

alarmu	na której zegarek

zmień wagę

ciała	będzie noszony

WSKAZÓWKA: Trzymaj Start przez 2 s, by w dowolnej chwili wrócić do głównego menu z funkcjami

Przytrzymaj

UWAGA: Uruchomienie funkcji RESET spowoduje usunięcie całej pamięci Pool-Mate i wszystkich zgromadzonych w nim plików i danych. Ponadto, zostaną przywrócone wszystkie pierwotne, fabryczne ustawienia zegarka

Swimming

Nagrywanie całej sesji                                                                                         CLOCK

Z głównego wyświetlacza godziny CLOCK – wciśnij START, by zacząć (pojawi się ikona SWIM)

W czasie trwania sesji lub po jej zakończeniu należy wcisnąć UP i DOWN, by ukazała się

liczba przepłyniętych długości basenu, uderzeń ramieniem, przepłynięty dystans, ilość

spalonych kalorii, wskaźnik efektywnośći oraz numer treningu. Jeśli wciśniemy MODE, ukaże się

czas, jaki upłynął od rozpoczęcia sesji oraz aktualna godzina. Prztrzymanie START przez 2

sekundy spowoduje zatrzymanie czasu.

SWIMMING

Nagrywanie pojedynczego podejścia (SET)

W każdej sesji może być nagrane 99 podejśćUstawienia czasu

Kiedy na wyświetlaczu SETUP pojawi się TIME SET, wciśnij Start – wyświetli się zegar. Użyj Up i Down, by ustawić żądaną godzinę. Wciśnij Mode, by ustawić minuty. Ponowne wciśnięcie Mode skieruje do ustawień daty (dnia, miesiąca), następnie ustawień trybu12/24h.

Cały czas korzystaj z UP/DOWN, by wybierać żądane wartości

Przytrzymaj Start przez 2s, by wrócić do SETUP.

Ustawienia alarmu

Kiedy na wyświetlaczu SETUP pojawi się ALARM SET, wciśnij START- wyświetli się zegar. Użyj Up/DOWN, by ustawić godzinę alarmu. Wciskając Mode, ustwisz minuty.

Ponownie wciskając MODE, ustawisz godzinę włączenia i wyłączania alarmu.

Przytrzymaj START przez 2s,by wrócić do SETUP.

Przytrzymaj START ponownie przez 2s, by wrócić do głównego me

Z głównego wyświetlacza CLOCK, wciśnij Start – przepłyń pierwszą rundę

Wciśnij Start by zatrzymać (pojawi się litera P u dołu wyświetlacza, a czas się zresetuje, więc możesz zmierzyć długość odpoczynku)

Wciśnij Start ponownie, by wznowić sesję- przepłyń kolejną rundę i powtórz powyższe czynności w razie potrzeby

Przytrzymaj Start przez 2 sekundy, by zatrzymać.

Zegarek Pool-Mate powinien być przełączony w tryb PAUSE kiedy nie pływa się z użyciem rąk.

By przedłużyć żywotność baterii zegarek został tak zaprojektowany, by w razie braku włączenia trybu PAUSE i braku odnotowywania aktywności przez 5 minut, przełączał się na główny wyświetlacz z zegarem CLOCK

Użyj Mode,by zobaczyć 	Użyj Up/Down by przeglądać

czas treningu i	wcześniejsze okrążenia, uderzenia

aktualną godzine	przepłynięty dystans, spalone kalorie,

podczas pływania                                                                    oraz numer podejścia

PAUSED

Przycisk START:

Szybkie przyciśnięcie: START.

Dalsze przyciśnięcie: PAUSE.

Kolejne przyciśnięcie: RESTART.             zmień

Dłuższe przyciśnięcie: STOP.                   wartość

Przytrzymaj Start ponownie przez 2s, by powrócić

do głównego menu

Ustaw godziny,

minyt,datę,

miesiąc, tryb12/24h

Przytrzymaj przez       zmień

2s, by wyść             wartość

Ustaw godzinę,

minuty,

czas włączania/wyłączania alarmu

Wybór ON (włączanie alarmu) sprawi, że ukaże się symbol dzwonka nad licznikiem sekund na wyświetlaczu.

Alarm będzie dzwonił każdego dnia o wskazanej porze przez minutę lub do momentu wciśnięcia MODE

Przeglądanie sesji	Pool-Mate

Poprzednia sesja

Dane mogą być przeglądane po zakończeniu pływania bezpośrednia z

Wyświetlacza CLOCK, dzięki wciśnięciu UP/DOWN, co pozwala skontrolować liczbę przepłyniętych długości basenu, średnią ilość uderzeń ramion na długość, przepłynięty dystans, tempo, liczbę spalonych kalorii, efektywność i czas

CLOCK	LOG

x2

Ikona SWIM wkazuje tryb pływania.

Jej brak wskazuje tryb CHRONO

wybierz

żądany

tryb pracy zegarka

TOTALS

posiada pamięć pozwalającą przechować szczegóły aż 400 sesji.

Inne sesje

Z ekranu CLOCK wciśnij MODE dwa razy by przejść do rejestru LOG

Wciśnij START, by wejść. Użyj UP/DOWN by przejrzeć nagrane sesje (Pool-Mate przechowuje dane każdej sesji przypisując im numer i właściwą datę).

Wciśnij Start, by przejrzeć szczegóły wybranej sesji.

Użyj Mode, by przejrzeć TOTALS(całościwe zebranie danych) dla wybranej sesji – całkowity czas pływania (bez odpoczynków), liczbę przepłyniętych długości, łączny dystans, spalone kalorie i średnią liczbę ruchów ramienia.

Każdy SET (pojedyncze podejście) może być przywołany.

Przytrzymaj Start, by opuścić tę funkcję.

WSKAZÓWKA: By zobaczyć różnice osiągów poszczególnych podejść (czas, tempo itd), wybierz żądaną zmienną (np czas) i używając MODE przeglądaj poszczególne podejścia (SET) korzystając z UP/DOWN tylko pod kątem wybranej zmiennej.

to change set

SETS

Często zadawane pytania i odpowiedzi

P:	Jak działa Pool-Mate?

O:	Zegarek Pool-Mate posiada najnowocześniejsze sensory ruchu, które wykrywają ruch Państwa ramion. Nasze unikalne oproragmowanie i cyfrowe techniki przetwarzania sygnałów analizują dane i liczą okrążenia, uderzeenia ramion, przepłynięty dystans, prędkość i spalone kalorie.

P:	Czy muszę wciskać przycisk po każdym okrążeniu/długości basenu, jak to ma miejsce w przypadku innych tego typu mierników?

A: No, Zegarek Pool-Mate jest w pełni automatyczny i sam wykryje, kiedy zaczniecie Państwo nowe okrążenie. Nie trzeba nic robić.

P: Dlaczego potrzebne jest wskazanie mojej wagi?

O: Zegarek Pool-Mate wykorzystuje te dane, by obliczyć spalane kalorie.

P: Chcę pływać z przerwami. Czy ten zegarek sobie z tym poradzi?

O: Tak, możecie Państwo odtwoarzyć zarówno każde pojedyncze podejście, jak i szczegóły dotyczące całej sesji.

P: Mój Pool-Mate nie liczy wszystkich moich okrążeń/długości basenu.

O:W wypadku otrzymywania niedokładnych pomiarów, należy przede wszystkim sprawdzić, czy zegarek jest dokładnie przymocowany do nadgarstka i nie może się ruszać wokół niego. Można także spróbować wydłużyć czas nieruszania kończynami po dokonaniu nawrotu.

P: Pool-Mate nie działa, gdy pływam z deską wykonując tylko rychu nogami lub pracując tylko jedną ręką

O: Tak, Pool-Mate musi zostać w tych sytuacjach przełączony w tryb Pause.

P: Czy zegarek Pool-Mate będzie działał na otwartych zbiornikach wodnych?

O: Pool-Mate został zaprojektowany do pływania okrążeń/długości basenu i ta wersja nie będzie działała w innych warunkach.

Pool-Mate

Automatyczny Pływający Komputer

Instrukcja obsługi

Przytrzymaj przez

2 sekundy, by wyjść

Chrono

CLOCK	CHRONO

PRZYCISK START:

Użyj MODE by zobaczyć                                    Szybkie przyciśnięcie: START.

czas, jaki upłynął od początku                            Następne przyciśnięcie: PAUSE

treningu                                                           Kolejne przyciśnięcie: RESTART

Dłuższe przytrzymanie: STOPUżyj Mode, by przejrzeć	Użyj  Mode, by przejrzeć

całkowite czasy,		czasy, pokonane długości itd

długości, dystanse,                                                dla pojedynczego podejścia.

spalone kalorie i

średnią ilość uderzeń

ramion.

Używaj Pool-Mate w tym trybie, gdy biegasz lub jeździsz na rowerze

Pool-Mate może również mierzyć czas poza basenem – do 99 okrążeń

Na wyświetlaczu CLOCK, wciśnij  Mode, by przejść do trybu CHRONO

Wciśnij Start .

Na wyświetlaczu pojawi się napis Set 1 (podejście1)

Tak jak to miało miejsce w przypadku pływania, ponowne wciśnięcie START spowoduje zatrzymanie licznika, a kolejne jego wznowienie.

Dłuższe przytrzymanie zatrzyma licznik czasu.

Cała sesja może być przeglądana dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku pływania. Dane trybu CHRONO różnią się od danych typu SWIM – ikona SWIM nie będzie wtedy wyświetlana.

UWAGA: W trybie CHRONO zapisuje sie jedynie czas, sensor ruchu nie jest

tu aktywny, nie mierzy się również prędkości czy łącznie przebytego dystansu.

P: Czy mogę nosić zegarek Pool-Mate na prawej ręce?

A Tak, Pool-Mate pracuje na obu rękach. Trzeby tylko dokonać odpowiednich zmian w jego ustawieniach.

P:	Pool-Mate wyświetla dziwne wyniki, gdy zmieniam styl w połowie długości basenu.

O: Pool-Mate nie został zaprojektowany tak, by rozpoznawać zmiany stylu w takiej sytuacji. Jeśli zamierzacie Państwo zmienić styl pływania, należy to zrobić tuż po rozpoczęciu nowego okrążenia/długości. W przeciwnym razie wpłynie to na dokładność prezentowanych wyników.

P: Co mierzy wskaźnik efektywności? (efficiency index)

O: Ten wskaźnik opiera się na metodzie Swim Golf, którą zapewne Państwo znacie. To suma ilości uderzeń oraz czasu przepłynięcia 25 metrów. Należy koncentrować się na jego obniżaniu, by zwiększać efektywność  i poprawiać swoje umiejętności

P: W jakich jednostkach mierzona jest prędkość? (speed)

O: Doszliśmy do wniosku, że czas potrzeby do przepłynięcia 100 metrów jest bardziej obrazowy dla pływaków niż określenia w m/s czy km/h. Dlatego właśnie wyświetlana prędkość pokazuje średni czas w sekundach potrzeby do pokonania tegoż właśnie dystansu – 100 metrów.

P: Czy Pool-Mate będzie działał, gdy będę wykonywał nawroty?

O: Tak, będzie działał zarówno w przypadku nawrotów, jak i mniej profesjonalnego odpychania się od ściany.

P: Jak dokładny jest Pool-Mate?

O: Ten zegarek był testowany przez wielu pływaków przez 18 miesięcy zanim został wprowadzony na rynek. Nasz wskaźnik dokładności, który wynosi 99,75%, został osiągnięty na podstawie tysięcy długości basenu przepłyniętych w czasie od 22 do 40 minut. Nie ma jednak gwarancji, że pełna dokładność będzie osiągnięta w przypadku niektórych pływaków, których umiejętności i uderzenia ramion odbiegają od przyjętych norm.

P: Czy ten zegarek będzie działał na wszystkich typach basenów?

O: Pool-Mate będzie działał na basenach powyżej 10m długości. Wymaga tylko wcześniejszego zaprogramowania do odpowiednich warunków basenowych – fabryczne ustawienia zakładają 25m długości. Proszę zauważyć, że potrzeba kilku uderzeń ramion, by zegarek rozpoznał, że Państwo już pływają. W przypadku bardzo krótkich basenów, ich długość może się okazać zbyt krótka do tego, by zegarek rozpoczął swoją pracę. Dlatego też zaleca się nieco dłuższe baseny.

www.pool-mate.com

LOG

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje dokładności zegarka związanej z jego zdolnością liczenia ilości okrążeń, długości basenu oraz uderzeń ramion u różnych osób pływających różnymi stylami. W przypadku, gdyby państwa produkt okazał się być wadliwy, Swimovate zobowiązuje się go naprawić lub nieodpłatnie wymienić na nowy. Gwarancja ta obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu produktu (wymaga się dowodu zakupu) i odnosi się jedynie do pierwotnych nabywców produktu. Gwarancja dotyczy usterek związanych z wadami materiałowymi 
i technicznymi, które ujawnią się w czasie prawidłowego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona baterii, wymiany baterii, uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań, wypadków, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieostrożnego obchodzenia się z produktem, przeprowadzania modyfikacji produktu oraz działania zegarka w warunkach wykraczających poza te, które zostały przedstawione w jego specyfikacji. Swimvate nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania lub braku umiejętności użytkowania produktu. Swimvate nie przyjmuje także odpowiedzialności za straty ani roszczenia osób trzecich powstałe w związku z użytkowaniem produktu. W wypadku zaistnienia potrzeby egzekwowania niniejszej gwarancji, prosimy o wysłanie wiadomości na adres support@swimovate.com (lub kontakt telefonicznego +44 (0)1784 481562) w celu przypisania gwarancyjnego numeru zwrotu. Musi to nastąpić przed odesłaniem Państwa zegarka Pool-Mate. Przesyłki bez wspomnianego numeru nie będą przyjmowane.

Certyfikat

Znak CE jest użyty, by zaznaczyć zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej EMC 89/336/EEC.

Ta instrukcja obsługi i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych klientów związanych z poznawaniem i uczeniem się obsługi zegarka Pool-Mate. Jego zawartość nie może być rozpowszechniania bez pisemnej zgody firmy Swimovate Ltd. Dołożono wszelkich starań, by zapewnić rzetelność niniejszego dokumentu, ale jego zawartość może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania o tym. Najbardziej aktualną wersję dokumentu może znaleźć na stronie www.pool-mate.com.

Copyright © 2009 Swimavate Ltd